| Motor | Hexagon 150ccm Wassergekühlt. |
| --- | --- |
| Zylinder | Malossi 180 Wassergekühlt. Zylinderkopf Malossi. Auslass auf 35mm Vergrößert. Überströmkanäle leicht nachbearbeitet. |
| Kurbelwelle | Malossi Vollwangenkurbelwelle |
| Vergaser | Mikuni 28er Flachschieber |
| Membranblock | Polini Big Valve (Motorengehäusevergrößerung) |
| Rennauspuff | Malossi Rennauspuff. Endämpfer neu gefertigt(Aluminium Poliert). Dämpferlänge geändert; Innenleben geändert; Endrohr geändert. Malossi Rennbirnen Flanschstück zum Zylinder neu gefertigt (innen 35 mm und größerer Außenrand). |
| Kühler | Neuer Kühler aus dem Kartsportbereich für 125cm Kurzbahnkarts. Passt genau zwischen die Blinkergehäuse, dadurch optimale Flächenausnutzung. Kühlergrill von Piaggio. |
| Variomatik | Malossi Multivar. |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung Malossi Speed Clutch. |
| Bremsen | Bremssattel orig. Piaggio (rot lackiert). Bremsscheibe Metrakit rot. Stahlflex Bremsleitung. |
| Sonstiges | Aluminium-Fußrasten org. Runner. Fußrastenaufnahme ist Angepasst, mit Klickfunktion (Selbstbau). Lack org. Ducati, ebenso wie alle Aufkleber. Monositzbank org. Piaggio, neu Bezogen(Sattler). Luthutzen (ohne Ausschnitt) sind bei fast jedem Scooterteileversand zu bekommen. Die Seitenteile und Rumpfverkleidung haben statt der Plastikhalter Aluminiumhalter bekommen, die mit Glasfaser und Epoxidharz einlaminiert sind. Armaturenplatte ist durch Aluminium(matt poliert) ersetzt worden. |

Datenblatt SKR-Ducati 851 Design